## Slide 1
修士論文 進捗報告
松葉 大希
2026.08.17
北海道の初期実証と先行研究の整理 — 均衡容量K*へ向けた今後の方針

## Slide 2
2
現在の課題
前回までの発表内容
テーマ: JEPXスポット市場における蓄電池のオプション価値算定。前日10時の一括約定（48コマ同時決定）という情報構造をどう扱うかが論点
九州10年半（FY2016〜26）の実績で、完全予見ベースの価値算定＋価値減少の要因分解を実施。対象を北海道×風力へ転換する方針を宣言
前回からの進捗（本日の報告範囲）
① 北海道の初期実証: 需給実績×価格の10年パネルを構築し、九州の分析一式を移植＋風力向けに拡張
② 先行研究の体系的整理: コア41本（DOI検証・PDF収集・抽出表・数値チェック済み）を6系譜で整理し、本結果と対応づけ
③ 均衡推定の部品の実測: 容量市場（調整係数・需要曲線）・LTDA約定・蓄電池資本費（METI実勢価格）を一次資料で確定
本日の発表の位置づけ
実証と文献の両面から「北海道×風力×蓄電池の均衡容量」という空白を確認し、主張の型（無裁定・均衡整合性命題）と今後の工程について討議いただく
今後: 蓄電池フリートを価格過程に内生化 → π(K)曲線 → 均衡容量K*の初回推計へ

## Slide 3
3
北海道の初期実証（1/4）データ基盤
需給実績×価格の10年パネルを自前構築し、外部情報との突合（検証アンカー）で品質を確認した
構築したデータ
北海道・東北の需給実績（TSO公表・新旧様式を統合）＋JEPXエリアプライス: 2016/4〜2026/6・約9万時間
FIT/FIP認定量（B表45四半期分）から太陽光・風力の導入量系列を構築 → 設備利用率（cf）過程を抽出
北海道の現在地: 太陽光234万kW（2025/3末）・風力130万kW（2024年末、直近2年で倍増）・風力/需要比は全国最大級
検証アンカー（外部情報との突合）
検証項目 | パネル側 | 外部情報 | 判定
出力制御の初発生日 | 北海道 2022/5/8・東北 2022/4/10 | 各TSO公表 | 一致
2018/9 価格欠測480時間 | 9/6〜9/26に欠測集中 | 胆振東部地震ブラックアウト（史実） | 整合
風力導入量（2016/23/24年末） | 32.0 / 86.4 / 130.0万kW | JWPA: 36 / 83 / 128万kW | 整合
太陽光導入量（2025/3末） | 234.3万kW | 系統WG 接続量 236万kW | 整合
出所: 北海道電力NW・東北電力NW 需給実績、JEPX、FIT/FIP情報公表用ウェブサイト、JWPA、次世代電力系統WG

## Slide 4
4
北海道の初期実証（2/4）価格構造
床コマは九州の約半分だが、裁定価値は九州並み — 価値の源泉が「昼の床」から「夕方スパイク」に交代している
床コマ（0.01円/kWh）は年473コマ ＝ 九州の約半分。ダックカーブは形成途上（昼の窪みが浅い）
完全予見4h裁定価値（PF）は0.96〜1.15万円/kW-年で九州と同水準
  九州: 昼の床（安値側）が源泉 ／ 北海道: 夕方スパイク（高値側）が源泉
市場分断の方向が逆転しつつある（右図）
  高値分断（道内＞本州）87〜92% → 約60%。安値分断が1〜5% → 約30%に拡大
  ＝ 余剰の輸出制約（北本連系線）の顕在化。連系線と蓄電池は同じスプレッドを食い合う競合
含意: 北海道は「九州の後追い」ではない。風力・スパイク・分断という別の構造 — 九州の枠組みをそのまま当てはめられない
市場分断の方向転換（コマ構成比・%）
Chart: 
| 高値分断 | 連系 | 安値分断
FY2016-19 | 89.5 | 7.5 | 3
FY2023-25 | 60 | 11 | 29
システムプライス±0.01円で判定。グラフデータは別添Excel「分断方向転換」シートで編集可
床コマ・分断はエリアプライス30分値から集計。PF価値＝完全予見・4時間・往復効率0.85

## Slide 5
5
北海道の初期実証（3/4）予見可能性と運用戦略
北海道の裁定価値は「取りにくい」— 実行可能戦略の捕捉率は九州より約10pt低く、予測技術の価値が大きい
実行可能戦略のcapture率（完全予見比・60分粒度）
  戦略a（過去N日の価格ランクで充放電枠を固定）: 66〜69% — 九州の同戦略は77〜80%
  戦略b（前日の残余需要予測で並べ替え）: 77〜81%まで回復
  戦略b′（風力の持続性シグナルを追加）: 改善なし — 日次配置では風力予報の付加価値が出ない
厳密DP解との比較: 空SoC起点で順序実行不能の日が約25%あるが、年間価値の差は−0.3〜−1.7%（ランク法は頑健）
太陽光主導（形が毎日似る）の九州と違い、風力主導の価格形状は日次の再現性が低い
capture率（完全予見PF＝100%）
Chart: 
| 完全予見PF | 九州 戦略a | 北海道 戦略a | 北海道 戦略b
capture | 100 | 78.5 | 67.5 | 79
棒は各年度レンジの中央値（a: 66-69% / b: 77-81% / 九州a: 77-80%）。別添Excel「capture率」シートで編集可
capture率＝実行可能戦略の粗利÷完全予見の粗利（年度別）。DP＝SoC制約下の厳密最適（充放電順序を保証）

## Slide 6
6
北海道の初期実証（4/4）風力の構造
風力変動の約3/4は「数日〜週」の長周期 — 4h蓄電池の日次シフトでは吸収できない帯域に分散が集中する
風力（フリート集約出力）の分散の帯域分解
  日内（24h未満）約25% ／ 1〜7日帯 35.7% ＋ 7日超帯 38.6% ＝ 約3/4が長周期
  太陽光（6-24h帯中心）と対照的 → 蓄電池のduration価値・貯蔵技術選択に直結
風力の電力量シェアは実測10.2〜10.3%（FY2024-25）
  先行研究がMOEを検出した水準（Woo 5-8%・Ketterer 6-8%）を既に超過
分位点回帰（Sakaguchi & Fujii 2021の再現・延長）
  高分位ほど強い風力MOE: τ0.9で−11.2円/kWh/GW（FY2016-19）→ FY2023-25は−4〜−7円に減衰
  減衰は連系線増強・市場統合と整合 ＝ 分断逆転（実証2）と表裏
風力変動の帯域分解（分散シェア・%）
Chart: 
| 日内（<24h） | 1〜7日 | 7日超
分散シェア | 25.7 | 35.7 | 38.6
4h蓄電池が主に食えるのは左端の帯だけ
帯域分解＝制御前出力のバンドパス分散分解（FY2024-25）。別添Excel「帯域分解」シートで編集可

## Slide 7
7
先行研究の調査（1/8）設計と全体地図
コア41本を4セット・6系譜で体系化 — DOI検証からPDF収集・統一スキーマ抽出・数値チェックまで完了
調査プロセス（完了済み）
選定 → Crossref照合でDOI41本を検証 → PDF収集（41/41）→ 13列統一スキーマの抽出表 → 引用数値の幻覚チェック（Wozabal・Karaduman等は原文突合で完全一致を確認）
  残タスク: コア5本の個別精読（BDG均衡条件の式・Fuke & Ohashi差別化7問 等）・系統的ギャップ検索・BibTeX化
6つの系譜（→ 各論は次頁以降）
系譜 | 内容 | 代表論文 | 本研究での役割
A 再エネ→価格・ボラ実証 | MOE・分散への影響（11本） | Woo 2011・Ketterer 2014・Wozabal 2016 | 検出水準・非対称性のアンカー
B 蓄電池の経済学・均衡 | 裁定価値・カニバリ・均衡（13本） | Butters 2025・Karaduman・Schmalensee | 均衡枠組みの背骨
C 日本・JEPX | 国内実証（9本） | Fuke & Ohashi 2025・Sakaguchi & Fujii 2021 | 接続先・差別化の基準点
D 手法・投資評価 | HAR・予測・censoring・実物オプション（8本） | Corsi 2009・Fanone 2013・Leahy/Grenadier | 計量・評価の道具箱
E 風力の時間構造（追加候補） | 空間平滑化・帯域 | St. Martin 2015・Ohlendorf & Schill 2020 | 帯域分解の解釈（41本外・整理中）
セット構成: A11＋B13＋C9＋D8＝41本。系譜EはB表・帯域分解の作業に伴い related-work-review で別途整理中（コア集合への追加候補）

## Slide 8
8
先行研究の調査（2/8）系譜A: 再エネは価格に何をするか
水準は下げ（MOE）、分散への効果は電源種・市場で符号が異なる — 「風力と太陽光は別物」が実証の相場観
論文 | 市場・手法 | 主要な結果 | 北海道への含意
Woo et al. (2011) Energy Policy | ERCOT・回帰 | 風力は価格水準を下げ、分散を高める（シェア5-8%で検出） | 検出水準の目安①
Ketterer (2014) Energy Econ | ドイツ・GARCH | 風力シェア+1pp → 価格−1.46%。ボラティリティは増加 | 検出水準の目安②・GARCH系の代表
Rintamäki et al. (2017) Energy Econ | デンマーク/ドイツ | 同じ風力でも市場で符号が逆（デンマーク日次ボラ減・ドイツ日中ボラ増） | 「市場構造依存」の根拠 → 構造モデルの動機
Wozabal et al. (2016) OR Spectrum | ドイツ | 同一導入量あたりの分散影響はPVが風力の約12倍 | 電源種の非対称性（原文突合済み）
Schöniger & Morawetz (2022) Energy Econ | 欧州複数国 | 変動再エネが必ずしも分散を増やさない（What comes down must go up） | 「風力増＝ボラ増」と単純化しない根拠
Maciejowska (2020) Energy Econ | ドイツ・分位点回帰 | 水準・変動性への影響を分位別に分解 | h7分位点回帰の手法アンカー
ほか: Kyritsis 2017（ドイツ・太陽光vs風力）・Paraschiv 2014（EEX時間別）・Hagfors 2016（極値価格）・Mwampashi 2021（豪州風力）・Navia Simon & Diaz Anadon 2025（Nature Energy・再エネの保険価値）

## Slide 9
9
先行研究の調査（3/8）系譜C: 日本・JEPXの実証
国内は誘導形の価格実証が蓄積 — 蓄電池を内生化した均衡分析は見当たらない
論文 | 対象 | 主要な結果 | 本研究との関係
Fuke & Ohashi (2025) J. Commodity Markets | 九州・太陽光 | 太陽光の価格水準・変動性への影響に季節性（春夏は変動性低下・秋冬は低下せず） | 最類似・最重要。高分位効果を北海道×風力で追試済み
Sakaguchi & Fujii (2021) Front. Sustain. | 北海道・東北 FY2016-19 | 風力MOEを北海道で検出（当時の設備は現在の半分） | 唯一の直接先行 → 倍増後のFY2023-25まで延長・更新
Maekawa et al. (2018) Energies | JEPX全体 | 再エネMOEの国内最初期の実証 | 出発点
Kanamura & Bunn (2022) Energy Econ | JEPX | マーケットメイキングと価格形成（流動性の構造） | 床・分断の市場微細構造の参照
Rassi & Kanamura (2023) Energy Policy | JEPX | スパイク形成とLNG価格・グロスビディング | 供給曲線上側の非定常性（燃料連動）の参照
Ma et al. (2023) Applied Economics | 日本・エリア間 | 再エネの越境効果（エリア間の価格波及） | 北本分断・2ノード設計の参照点
Li et al. (2024) Energy | 日本・PV浸透 | 長時間貯蔵（LDES）の価値をシステムモデルで評価 | duration論点の国内参照
ほか: Ikeda (2019・JEPX流動性)・Li et al. (2025・2021年1月スパイク事件の再検証)。METIの2030年見通し（14.1〜23.8GWh）は接続申込の実現率外挿であり均衡概念ではない

## Slide 10
10
先行研究の調査（4/8）系譜B前半: 蓄電池の価値とカニバリゼーション
「参入が価値を食う」は世界共通の実証 — ただし対象はすべて太陽光系市場
論文 | 市場 | 主要な結果 | 本研究との関係
Sioshansi et al. (2009) Energy Econ | PJM | 裁定価値評価の古典。貯蔵の増加は自らの裁定原資を侵食 | カニバリゼーションの原点
Sioshansi (2010) Energy Journal | 理論/PJM | 厚生効果は所有構造に依存（発電事業者保有は歪み得る） | 厚生分析を主張から切り離す根拠
Lamont (2013) IEEE Trans. Power Syst. | 理論 | 大規模貯蔵の限界価値と最適構成の解析枠組み | π(K)逓減の理論形
Lamp & Samano (2022) Energy Econ | CAISO | 蓄電池導入がスプレッドを実測で縮小 | 九州の揚水先行圧縮（#6）と同型
Zhao et al. (2022) Applied Energy | CAISO | 戦略的な蓄電池投資のシミュレーション評価 | 参入シミュレーションの参照
Mercier et al. (2023) Energy Econ | 欧州横断 | DA市場の裁定価値を国際比較（市場設計で大差） | エリア別価値比較の参照
補助線: Hirth (2013)・Brown & Reichenberg (2021)＝再エネ自身の市場価値低下（カニバリの再エネ側）／López Prol & Schill (2021)＝変動再エネ×貯蔵経済学のレビュー

## Slide 11
11
先行研究の調査（5/8）系譜B後半: 均衡分析のコア4本
均衡枠組みは輸入可能 — ただし全て太陽光・海外市場で、北海道で一次的な論点が「限界」として残されている
論文 | 市場 | 枠組みと主要な結果 | 本研究が引き継ぐ点／拡張する点
Butters, Dorsey & Gowrisankaran (2025) Econometrica | CAISO・太陽光 | 自由参入均衡で蓄電池投資を内生化。再エネ50%下で2024年に無補助損益分岐。不確実性下の価値は完全予見の約7割 | 枠組みの本体。curtailment・duration選択・連系線・マルチマーケットを「限界」と自ら明記 → 北海道で全て一次的
Karaduman (WP, MIT/Stanford) | 豪州NEM | 価格インパクトを無視すると蓄電池収益を約2倍過大評価 | π(K)内生化（fleet feedback）の必然性の根拠
Schmalensee (2022) Energy Journal | 理論 | 競争的貯蔵とダックカーブ。価格上限なしなら競争均衡＝システム費用最小化 | PyPSA型クロスチェックの均衡解釈を与える命題
Andrés-Cerezo & Fabra (2023) RAND | スペイン | 貯蔵の価値・厚生は市場構造（支配力）に依存 | 競争的参入の仮定の限界を明示する参照
読み方: BDGの「限界5点」（curtailment／duration固定／連系線・分断／0.01円床／マルチマーケット収益）は、北海道ではどれも一次的に重要 — ここが拡張の主戦場

## Slide 12
12
先行研究の調査（6/8）系譜D: 手法・投資評価の道具箱
計量・評価の部品はすべて棚にある — Leahy/Grenadierが「均衡×リアルオプション」の橋になる
論文 | 道具 | 内容 | 論文のどこで使うか
Corsi (2009) J. Fin. Econometrics | HAR | 実現ボラティリティの長期記憶近似 | 第1部: 価格・ボラの計量（HAR-CV-JV-Xに拡張）
Weron (2014)・Lago et al. (2021) | 価格予測 | 電力価格予測のSOTAレビュー・ベンチマーク | capture率の予測則設計・上界とのギャップ評価
Fanone et al. (2013) Energy Econ | 負値価格 | 負のDA価格の日次モデル化 | JEPXは0.01円床 → 打ち切り（Tobit・打ち切り分位点）への翻訳
Jiang & Powell (2015) INFORMS JoC | ADP | 蓄電池の時間先行入札の近似動的計画 | 運用の上界・実装の参照
Shin & Lee (2024) Energies | LSMC | 最小二乗モンテカルロで蓄電池投資評価 | 前回までのオプション価値算定の系譜
Leahy (1993) QJE・Grenadier (2002) RFS | 実物オプション均衡 | 競争均衡下では近視眼的（ゼロNPV）参入が最適／競争が待機オプション価値を侵食 | 「ゼロ利潤K*」とリアルオプションの理論接続 — 審査対策の要
使い分け: 第1部（実証）＝A系の手法＋D系の計量／第2部（均衡）＝B系の枠組み＋D系の投資評価。全部品が既存文献でカバーされ、新規性は「組み合わせる対象」（北海道×風力×制度）に集中する

## Slide 13
13
先行研究の調査（7/8）北海道の結果はどう位置づくか
追試で接続し（審査上安全）、拡張・新規で差別化する
北海道の観察（本日の実証1〜4） | 型 | 対応する先行研究と位置づけ
床は九州の半分・PF価値は同等（価値源泉が床→スパイクへ） | 新規 | 床由来／スパイク由来の価値構成の対照は文献に見当たらない
capture 66-69% → 残余需要予測で77-81% | 整合 | Butters (2025)「不確実性下は完全予見の約7割」の日本版確認。風力地域は下限側
風力分散の約3/4が1日超の長周期 | 追試・拡張 | St. Martin・Malvaldi「集約で消えるのは高周波のみ」→ duration価値の理論上限という読み替えが本研究の視点
風力シェア実測10%超え | 拡張 | Woo・Kettererの検出水準に到達。洋上風力後はデンマーク（54%）水準への入口
高分位MOEの再現と減衰（−11.2 → −4〜−7円/kWh/GW） | 追試・更新 | Sakaguchi & Fujii（FY2016-19・設備半分）を倍増後まで延長。Fuke & Ohashiの高分位効果と同型
市場分断の方向逆転（高値87-92% → 60%） | 新規 | 越境効果研究（Ma et al. 2023）が参照点。北本増強・本州側変化の複合
「新規」は現時点の棚卸しに基づく分類 — 投稿前に後方引用の系統的検索で再確認する（レビュー文書に明記）

## Slide 14
14
先行研究の調査（8/8）ギャップと本研究の位置づけ
空白 ＝「北海道 × 風力 × 蓄電池の均衡容量」— 制度（容量市場・LTDA）込みの定量研究は国内外に見当たらない
均衡分析（系譜B）はすべて太陽光・海外市場
  BDGの限界5点（curtailment・duration・連系線・床・マルチマーケット）が北海道では一次的 ＝ 拡張の主戦場
日本の実証（系譜C）は誘導形のみ — 蓄電池を内生化した均衡分析はない
実証面の空白: 風力「主導」市場の価格構造・貯蔵価値の実証も手薄（欧州は連系が強く、豪州は太陽光と混合）
最類似 Fuke & Ohashi (2025) との差別化
軸 | Fuke & Ohashi | 本研究
対象 | 九州・太陽光・季節性 | 北海道・風力（高分位MOEの追試で接続済み）
手法 | 誘導形の変動性記述 | 構造モデル＋自由参入均衡
問い | 変動性はどう変わったか | 蓄電池は何GWまでが均衡整合的か（K*）
接続と差別化の作法: ①追試（S&Fの分位点回帰・Buttersのcapture水準）で信頼を作る → ②Butters限界5点＋風力の長周期という「対象の性質」で新規性を主張 → ③均衡容量K*という「問い」で決定的に分ける。差別化3点の書面化 → 指導体制との擦り合わせが次の対人アクション

## Slide 15
15
今後の方針 — 均衡容量K*へ
主張の型（無裁定・均衡整合性命題）を確定し、均衡条件の部品は実測済み。予備試算も方針を支持
主張の型（研究計画v2）
「必然」は使わない。命題1: 現状容量K₀で限界参入者の利潤が非ゼロ → K₀は自由参入均衡でない ／ 命題2: 全シナリオで K* ≥ K_min（確率なしの頑健下限コリドー）
  二層参入: LTDA・補助＝政策層（外生）／マーチャント層のみゼロ利潤。主結果は純市場ケース
π_spot(K) ＋ κ(h)·P_cap(K) − c_req ＝ 0 → K*
κ(4h)＝73→84%（公表調整係数）・P_cap＝公表需要曲線の閉形式・LTDA道内43.7万kW〜（政策層）
AFC(4h)＝2.5〜3.0万円/kW-年（METI実勢6.8万円/kWh）＋託送等0.69万 → c_req≈3.2〜3.7万円/kW-年
予備試算（価格過程モデルv1）
試算 | 結果
① 現状の純市場マージン | 収入約2.25万 ＜ c_req 3.2〜3.7万円/kW-年 → 足元の参入は政策層駆動の可能性（2枝設計で対応）
② 泊3号のみ | PF価値 ＋1,184円/kW-年（床6倍・充電コスト≈0）
③ DC需要+80万kWのみ | −797円/kW-年
④ 泊＋DC | −11円 ≈ ±0 — ほぼ完全相殺。相殺ネットの定量化が中心貢献候補
工程: フェーズC（蓄電池フリートを価格過程に内生化 → π(K)曲線 → K*初回推計）→ HVDCワーストセルで主張のgo/no-go → 前提フリーズ（2027/3末）

## Slide 16
16
討議いただきたい点
① 実証第一弾の切り出し方
分位点回帰の更新と風力帯域分解を、独立の実証貢献としてどこまで厚く書くか。あるいは構造モデルへの入力推定（マークアップ・打ち切り挙動・capture率）に徹するか
② 主張の2枝の構成方針
「頑健下限（K*>K₀）」と「政策による過剰参入（純市場K*<パイプライン）」— go/no-go判定前の現段階で、どちらを軸に論文構成を進めるべきか
③ 最類似研究との差別化書面
対象（九州太陽光→北海道風力）・手法（誘導形→構造＋均衡）・問い（変動性→均衡容量K*）の3点整理で、指導体制との擦り合わせに進んでよいか
（時間があれば）容量市場の参加区分想定（安定電源1.25万 vs 発動指令0.83万円/kW-年）・WACCの設定方針（プロジェクトファイナンス実務条件ベース）