## Slide 1
修士論文 進捗報告｜ゼミ発表 2026年8月17日
前回：九州実データによる簡易（完全情報）オプション価値算定 → 対象を北海道へ展開する方針を宣言
北海道の初期実証と、先行研究の中の空白
— 実証・文献レビューの報告と、均衡容量K*へ向けた今後の方針 —
1
北海道の初期実証
床コマは九州の約半分なのに、裁定価値（PF）は九州並み。価値の源泉が「昼の床」から「夕方スパイク」へ交代。風力変動は3/4が1日超の長周期
2
先行研究の調査
コア41本をDOI検証・抽出表まで整備。均衡分析はすべて太陽光・海外市場。「北海道×風力×蓄電池の均衡容量」が空白と確認
3
今後の方針
無裁定・均衡整合性命題（頑健下限コリドー）で均衡容量K*を推計。部品（AFC・容量市場・LTDA）は実測済み、予備試算も手応え
データ: 北海道・東北の需給実績＋JEPX 2016/4〜2026/6（自前構築パネル）

## Slide 2
北海道の初期実証（1/4）｜データ基盤
需給実績×価格の10年パネルを自前構築 — 検証アンカーで品質を確認
実証 1/4
北海道・東北の需給実績（TSO公表・新旧様式を統合）＋JEPXエリアプライスの時間パネル: 2016/4〜2026/6
FIT/FIP認定量（B表45四半期分）から太陽光・風力の導入量系列を構築 → 設備利用率（cf）過程を抽出
検証アンカー（外部情報との突合）
  出力制御の初発生日が公表と一致（北海道 2022/5/8・東北 2022/4/10）
  2018/9の価格欠測480時間 ＝ 胆振東部地震ブラックアウト（データ欠陥ではなく史実）
  風力導入量がJWPA年末値と整合（32/86/130万kW）・太陽光が系統WG接続量と整合（234万kW）
約9万時間
パネルの規模（2エリア×10年半）
太陽光 234万kW
北海道の導入量（2025/3末）
風力 130万kW
同（2024年末）— 直近2年で倍増
風力/需要比 全国最大級
洋上5海域が控える「風力の実験場」
出所: 北海道電力NW・東北電力NW 需給実績、JEPXスポット、FIT/FIP情報公表用ウェブサイト、JWPA、系統WG資料
2

## Slide 3
北海道の初期実証（2/4）｜価格構造
床コマは九州の約半分、しかし裁定価値は九州並み — 価値の源泉が違う
実証 2/4
床コマ（0.01円/kWh）は年473コマ ＝ 九州の約半分。ダックカーブも形成途上（昼の窪みが浅い）
それでも完全予見4h裁定価値（PF）は0.96〜1.15万円/kW-年で九州と同水準
  九州: 昼の床（安値側）が価値の源泉 ／ 北海道: 夕方スパイク（高値側）が源泉
市場分断の方向が逆転しつつある
  高値分断（道内＞本州）87〜92% → 約60%へ。安値分断が1〜5% → 約30%に拡大
  ＝ 余剰の輸出制約（北本連系線）が顕在化し始めた
含意：北海道は「九州の後追い」ではない。風力・スパイク・分断という別の構造 — 九州の枠組みをそのまま当てはめられない
市場分断の方向転換（コマ構成比）
Chart: 
| 高値分断 | 連系 | 安値分断
FY2016-19 | 89.5 | 7.5 | 3
FY2023-25 | 60 | 11 | 29
薄い＝FY2016-19 / 濃い＝FY2023-25（システムプライス±0.01円で判定）
床コマ・分断はエリアプライス30分値から集計。PF価値＝完全予見・4時間・往復効率0.85。九州比較は前回発表の同一手法による
3

## Slide 4
北海道の初期実証（3/4）｜予見可能性と運用戦略
北海道の裁定価値は「取りにくい」— 予測技術の価値が九州より大きい
実証 3/4
実行可能戦略のcapture率（完全予見比・60分粒度）
  戦略a（過去N日の価格ランクで充放電枠を固定）: 66〜69% — 九州の同戦略は77〜80%
  戦略b（前日の残余需要予測で並べ替え）: 77〜81%まで回復
  戦略b′（風力の持続性シグナルを追加）: 改善なし — 日次配置では風力予報の付加価値が出ない
厳密DP解との比較: 空SoC起点で順序実行不能の日が約25%あるが、年間価値の差は−0.3〜−1.7%（ランク法は頑健）
太陽光主導（形が毎日似る）の九州と違い、風力主導の価格形状は日次の再現性が低い
capture率（PF＝100%）
Chart: 
| 完全予見PF | 九州 戦略a | 北海道 戦略a | 北海道 戦略b
capture | 100 | 78.5 | 67.5 | 79
棒は各年度レンジの中央値（a: 66-69% / b: 77-81% / 九州a: 77-80%）
capture率＝実行可能戦略の粗利 ÷ 完全予見の粗利（年度別）。DP＝SoC制約下の厳密最適（充放電順序を保証）
4

## Slide 5
北海道の初期実証（4/4）｜風力の構造
風力変動の3/4は「数日〜週」の長周期 — 4h蓄電池の日次シフトでは吸収できない
実証 4/4
風力（フリート集約出力）の分散の帯域分解
  日内（24h未満）は約25% ／ 1〜7日帯 35.7% ＋ 7日超帯 38.6% ＝ 分散の約3/4が長周期
  太陽光（6-24h帯中心）と対照的 → 蓄電池のduration価値・貯蔵技術選択に直結する基礎事実
風力の電力量シェアは実測10.2〜10.3%（FY2024-25）
  先行研究がMOEを検出した水準（Woo 5-8%・Ketterer 6-8%）を既に超過
分位点回帰（Sakaguchi & Fujii 2021 の再現・延長）
  高分位ほど強い風力MOE: τ0.9で−11.2円/kWh/GW（FY2016-19）→ FY2023-25は−4〜−7円に減衰
  減衰は連系線増強・市場統合の効果と整合 ＝ 分断逆転（実証2）と表裏
風力変動の帯域分解（分散シェア）
Chart: 
| 日内（<24h） | 1〜7日 | 7日超
分散シェア | 25.7 | 35.7 | 38.6
4h蓄電池が主に食えるのは左端の帯だけ
帯域分解＝制御前出力のバンドパス分散分解（FY2024-25）。分位点回帰＝価格を被説明変数、風力・太陽光出力等を説明変数とする時間別推定
5

## Slide 6
先行研究の調査（1/3）｜全体地図
コア41本を6つの系譜で整理 — DOI検証・抽出表・数値チェックまで完了
文献 1/3
41本 （A: 再エネ→ボラ実証 11 ／ B: 蓄電池の価値・均衡 13 ／ C: 日本・JEPX 9 ／ D: 手法 8） DOI照合・13列統一スキーマの抽出表・引用数値の幻覚チェック済み
A
メリットオーダー効果
再エネは価格水準を下げる。Woo (2011)・Ketterer (2014): 風力+1pp→価格−1.46%。検出水準5〜8%
B
ボラティリティの非対称性
電源種で符号が異なる。Rintamäki (2017)・Wozabal (2016): PVの分散影響は風力の約12倍
C
日本・JEPXの実証
Maekawa (2018)・Sakaguchi & Fujii (2021, 北海道風力)・Fuke & Ohashi (2025, 九州の季節性)
D
蓄電池の価値・カニバリ・均衡
Sioshansi (2009)・Lamp & Samano (2022)・Karaduman (2023)・Butters et al. (2025, Econometrica)・Schmalensee
E
風力の空間平滑化・時間構造
St. Martin (2015)・Malvaldi (2017): 集約で消えるのは高周波のみ。Ohlendorf & Schill (2020): 数日規模の低風力
F
計量手法
HAR系（Corsi 2009・Ciarreta 2017）・打ち切り分位点回帰（0.01円床の処理）
系譜D（オレンジ）が本研究の背骨。抽出表の数値はWozabal・Karaduman等を原文突合で確認済み
6

## Slide 7
先行研究の調査（2/3）｜北海道の結果はどう位置づくか
追試で接続し（審査上安全）、拡張・新規で差別化する
文献 2/3
北海道の観察 | 型 | 対応する先行研究と位置づけ
床は九州の半分・PF価値は同等（価値源泉が床→スパイクへ） | 新規 | 床由来／スパイク由来の価値構成の対照は文献に見当たらない
capture 66-69% → 残余需要予測で77-81% | 整合 | Butters (2025)「不確実性下は完全予見の約7割」の日本版確認。風力地域は下限側
風力分散の約3/4が1日超の長周期 | 追試・拡張 | St. Martin・Malvaldi「集約で消えるのは高周波のみ」— duration価値の理論上限という読み替えが本研究の視点
風力シェア実測10%超え | 拡張 | Woo・Ketterer の検出水準に到達。洋上風力後はデンマーク（54%）水準への入口
高分位MOEの再現と減衰（−11.2 → −4〜−7円/kWh/GW） | 追試・更新 | 唯一の直接先行 Sakaguchi & Fujii（FY2016-19・設備半分）を倍増後まで延長。Fuke & Ohashi の高分位効果と同型
市場分断の方向逆転（高値87-92% → 60%） | 新規 | 越境効果研究（Applied Economics 2023）が参照点。北本増強・本州側変化の複合
「新規」は現時点の棚卸しに基づく分類 — 投稿前に後方引用の系統的検索で再確認する（レビュー文書に明記）
7

## Slide 8
先行研究の調査（3/3）｜ギャップと本研究の位置づけ
空白 ＝「北海道 × 風力 × 蓄電池の均衡容量」
文献 3/3
均衡分析（系譜D）はすべて太陽光・海外市場
  Butters et al. (2025) は CAISO・太陽光。curtailment・duration選択・連系線分断・マルチマーケット収益を「限界」と自ら明記
  その限界がまさに北海道では一次的に重要（床・帯域分解・北本・容量市場）＝ 本研究の拡張ポイント
日本の実証（系譜C）は誘導形のみ — 蓄電池を内生化した均衡分析は見当たらない
  METIの2030年見通し（14.1〜23.8GWh）も接続申込の実現率外挿であり、均衡概念ではない
最類似研究 Fuke & Ohashi (2025) との差別化
対象
九州・太陽光・季節性 → 北海道・風力（高分位MOEの追試で接続済み）
手法
誘導形の変動性記述 → 構造モデル＋自由参入均衡
問い
変動性はどう変わったか → 蓄電池は何GWまでが均衡整合的か（K*）
本研究の空白ポジション：風力主導エリアの卸市場で、蓄電池の均衡容量を制度（容量市場・LTDA）込みで定量する研究は国内外に見当たらない
8

## Slide 9
今後の方針｜実証と文献の帰結として
「均衡容量K*」へ — 主張の型を確定し、部品は実測済み、予備試算にも手応え
方針
主張の型（研究計画v2で確定）
「必然」は使わない。無裁定・均衡整合性命題2つ:
  命題1: 現状容量K₀で限界参入者の利潤が非ゼロ → K₀は自由参入均衡でない
  命題2: 全シナリオで K* ≥ K_min（確率なしの頑健下限コリドー）
  二層参入: LTDA・補助＝政策層（外生）／マーチャント層のみゼロ利潤
π_spot(K) ＋ κ(h)·P_cap(K) − c_req ＝ 0 を解いて K*
部品は実測済み: κ(4h)=73→84%・P_cap=公表需要曲線の閉形式・LTDA道内43.7万kW〜（政策層）
AFC(4h)=2.5〜3.0万円/kW-年（METI実勢6.8万円/kWh）＋託送等0.69万 → c_req ≈ 3.2〜3.7万
予備試算① 現状の純市場マージンは負
収入 約2.25万（スポット1.0＋容量1.25） ＜ c_req 3.2〜3.7万円/kW-年 → 足元の参入ラッシュは政策層駆動の可能性。「頑健下限」でも「政策による過剰参入」でも論文が立つ2枝設計
予備試算② 泊3号×DC需要は「ほぼ完全相殺」
シナリオ（FY2023-25パス） | PF価値の変化
泊3号再稼働のみ | ＋1,184円/kW-年
DC需要+80万kWのみ | −797円/kW-年
両方 | −11円 ≈ ±0（相殺）
相殺のネットの構造定量化が中心貢献になり得る
工程：フェーズC（蓄電池フリートを価格過程に内生化 → π(K)曲線 → K*初回推計）→ HVDCワーストセルで主張のgo/no-go → 前提フリーズ（2027/3末）
9

## Slide 10
討議いただきたい点
1
実証第一弾の切り出し方
分位点回帰の更新と風力帯域分解を、独立の実証貢献としてどこまで厚く書くか。あるいは構造モデルへの入力推定（マークアップ・打ち切り挙動・capture率）に徹するか
2
主張の2枝の構成方針
「頑健下限（K*>K₀）」と「政策による過剰参入（純市場K*<パイプライン）」— go/no-go判定前の現段階で、どちらを軸に論文構成を進めるべきか
3
最類似研究との差別化書面
対象（九州太陽光→北海道風力）・手法（誘導形→構造＋均衡）・問い（変動性→均衡容量K*）の3点整理で、指導体制との擦り合わせに進んでよいか
（時間があれば）容量市場の参加区分想定（安定電源1.25万 vs 発動指令0.83万円/kW-年）・WACCの設定方針（PF実務条件ベース）
10